## Slide 1
Probabilistische
Energiedaten-
vorhersage
Unsicherheit in Photovoltaik-Prognosen sichtbar machen
Projektvorstellung für Universität und Kurs
SMARD-Marktdaten · LSTM/RNN · Quantilregression · Streamlit-Dashboard
q0.1
q0.5
q0.9
untere Grenze
Median-Prognose
obere Grenze
Zentrale Idee
Das Modell soll nicht nur einen Wert schätzen, sondern zeigen, wie breit der plausible Prognosebereich ist.
Probabilistische Energiedatenvorhersage
01

## Slide 2
AUSGANGSPUNKT
Photovoltaik braucht keine exakte Antwort, sondern einen belastbaren Bereich
stark
Volatilität
PV-Erzeugung folgt Tagesgang, Jahreszeit und Wetter. Einzelne Punktwerte unterschätzen diese Unsicherheit.
riskant
Planung
Bei Abweichungen müssen Netz und Markt kurzfristig reagieren. Relevant ist daher nicht nur der Mittelwert.
80%
Intervall
Ein Unsicherheitsband macht sichtbar, in welchem Bereich echte Werte statistisch erwartet werden.
Kommunikationsziel der Prognose
Aus „Die PV-Erzeugung liegt morgen bei X“ wird „Die PV-Erzeugung liegt wahrscheinlich zwischen unterer und oberer Grenze; der Median ist unsere zentrale Schätzung“.
Probabilistische Energiedatenvorhersage
02

## Slide 3
SYSTEMÜBERBLICK
Die Pipeline führt von Rohdaten zu erklärbaren Prognoseergebnissen
1
SMARD-CSV
Upload der Energiedaten, Parsing deutscher Zahlenformate und Zeitstempel.
2
EDA
Zeitverlauf, Tagesprofil und Korrelationssicht machen die Datenstruktur sichtbar.
3
Features
PV-Historie, zyklische Zeitfeatures, Wochenende, Wind Onshore und Erdgas.
4
Training
LSTM und RNN lernen q0.1, q0.5 und q0.9 mit Pinball Loss.
5
Dashboard
Metriken, Plots, Dateien und regelbasierte Einordnung werden direkt angezeigt.
Warum diese Struktur wichtig ist
Das Projekt zeigt nicht nur ein trainiertes Modell, sondern den vollständigen Workflow: Datenqualität prüfen, methodisch sauber splitten, probabilistisch trainieren, kritisch bewerten und Ergebnisse verständlich präsentieren.
Probabilistische Energiedatenvorhersage
03

## Slide 4
METHODIK
Die wichtigste methodische Absicherung ist der chronologische Split
Zeitreihen dürfen nicht zufällig gemischt werden. Sonst lernt das Modell indirekt Informationen aus der Zukunft.
Deshalb wird zuerst zeitlich getrennt und erst danach der Scaler nur auf Trainingsdaten gefittet.
Train
173 Sequenzen
Val
19
Test
48
24h-Fenster
Jede Vorhersage nutzt die vergangenen 24 Stunden.
Ergebnis
Die Testmetriken bewerten echte Zukunftsdaten relativ zum Training. Das macht die Ergebnisse methodisch belastbarer.
Probabilistische Energiedatenvorhersage
04

## Slide 5
MODELLIDEE
Quantile machen aus einem Punktwert eine kalibrierbare Prognose
q0.9
obere Grenze
q0.5
Median-Prognose
q0.1
untere Grenze
Pinball Loss bewertet jedes Quantil passend zu seinem Niveau.
q0.1 bis q0.9 bilden ein nominelles 80%-Intervall.
Crossing-Penalty und Sortierung sichern q0.1 <= q0.5 <= q0.9.
Das Modell wird also nicht nur an Nähe zum echten Wert gemessen, sondern daran, ob seine Unsicherheit statistisch sinnvoll ist.
Probabilistische Energiedatenvorhersage
05

## Slide 6
DATENBASIS
Die Daten zeigen starke Tagesmuster und fehlende Wetterinformation
264
Stundenwerte
April-Ausschnitt 2026
8
Features
PV, Zeit, Wind, Erdgas
24h
Fenster
Vergangener Tag als Sequenz
0
Wetterfeatures
Größter fachlicher Ausbaupunkt
Probabilistische Energiedatenvorhersage
06

## Slide 7
EVALUATION
Die Bewertung prüft Fehler, Kalibrierung und Konsistenz gleichzeitig
PICP
Wie viele echte Werte liegen im 80%-Intervall? Ziel: nahe 80%.
Intervallbreite
Wie breit ist der Unsicherheitsbereich im Durchschnitt?
Median-RMSE
Wie nah liegt die zentrale q0.5-Prognose an der Realität?
Winkler Score
Wie gut ist die Balance aus Breite und Fehldeckung?
Pinball Loss
Sind die einzelnen Quantile an ihrem Niveau gut getroffen?
Crossing Rate
Bleibt die Ordnung q0.1 <= q0.5 <= q0.9 erhalten?
Eine gute probabilistische Prognose ist nicht automatisch die mit dem schmalsten Intervall. Entscheidend ist, ob Präzision und Abdeckung zusammenpassen.
Probabilistische Energiedatenvorhersage
07

## Slide 8
ERGEBNIS
Das RNN liefert im aktuellen Lauf die überzeugendere Prognose
89,6%
PICP
nahe, aber konservativ
0,0%
Crossing
Quantilordnung stabil
1.804
RMSE
MWh Median-Fehler
6.149
Winkler
MWh Score
Interpretation
Das RNN deckt die realen Werte gut ab und bleibt konsistent. Die Coverage liegt über 80%, daher ist das Intervall eher vorsichtig breit.
Probabilistische Energiedatenvorhersage
08

## Slide 9
GEGENBEISPIEL
Das LSTM wirkt optisch plausibel, ist aber statistisch zu eng
58,3%
PICP
deutlich unter 80%
4,17%
Raw crossing
vor Sortierung
4.906
RMSE
MWh Median-Fehler
18.838
Winkler
MWh Score
Interpretation
Die Form folgt dem PV-Tagesgang, aber das Intervall verfehlt zu viele echte Werte. Das ist kein Absturz, sondern ein Kalibrierungsbefund.
Probabilistische Energiedatenvorhersage
09

## Slide 10
MODELLVERGLEICH
Der Modellvergleich spricht in diesem Lauf klar für das RNN
Chart: MWh / Score, niedriger ist besser
| Median-RMSE | Winkler Score
LSTM | 4906 | 18838
RNN | 1804 | 6149
Warum RNN gewinnt
deutlich niedrigerer Median-RMSE
deutlich niedrigerer Winkler Score
PICP näher am 80%-Ziel als LSTM
keine Quantilkreuzungen im Output
Wichtig: Das ist ein Ergebnis dieses konkreten Laufs. Bei größerer Datenbasis und Wetterfeatures muss der Vergleich erneut geprüft werden.
Probabilistische Energiedatenvorhersage
10

## Slide 11
INTERPRETIERBARKEIT
Die Feature Importance zeigt, was das Modell tatsächlich nutzt
Die eigene PV-Historie ist im Lauf der stärkste Treiber.
Zeitliche Muster bleiben wichtig, besonders der Tageszyklus.
Wind und Erdgas liefern Zusatzsignal, aber nicht den Hauptteil.
Keine Wetterfeatures heißt: Das Modell sieht keine echte Wetterlage.
Nächster Qualitätssprung
Globalstrahlung, Bewölkung, Temperatur und echte Wettervorhersagen einbinden.
Probabilistische Energiedatenvorhersage
11

## Slide 12
FAZIT
Das Projekt ist ein belastbarer Prototyp mit einem klaren nächsten Ausbauschritt
1
Was gezeigt wurde
Eine lokale End-to-End-Pipeline von SMARD-CSV über Training bis Ergebnis-Dashboard.
2
Was methodisch trägt
Chronologischer Split, Scaler nur auf Training, Quantilmetriken und Crossing-Kontrolle.
3
Was noch fehlt
Mehr Daten und echte Wettervorhersagen für robuste PV-Prognosen.
Kernaussage
Die Präsentation sollte nicht behaupten, dass das Modell produktionsreif ist. Stark ist vielmehr, dass Unsicherheit sauber modelliert, bewertet und transparent erklärt wird.
Probabilistische Energiedatenvorhersage
12